Техническая информация

Rheovis® VP 1231 Адгезионные сырьевые материалы

Химическая природа (состав)

Водный раствор сополимера винилпирролидона.

Технические данные

| Содержание твердых веществ | прибл. 30 % |
| --- | --- |
| Значение pH | прибл. 3 – 6 |
| Вязкость | прибл. 1,5 – 3 Па∙с |

Более точные технические данные можно получить из технического паспорта продукта.

Преимущества

Rheovis® VP 1231 применяется в качестве загустителя полимерных дисперсий и других водных систем. Кроме того, он может использоваться в качестве защитного коллоида при смешивании растворов смолы с полимерными дисперсиями.

Применение

В отличие от других загустителей, наиболее эффективных в щелочном диапазоне значений pH, Rheovis® VP 1231 обладает максимальным загущающим действием в полимерных дисперсиях при значениях pH около 5.

Оптимальную скорость добавления средства необходимо определить с помощью практических испытаний. Загуститель можно добавлять как непосредственно в полимерную дисперсию, так и иным способом. При добавлении Rheovis® VP 1231 к полимерной дисперсии необходимо убедиться в том, что смесь перемешивалась достаточно долго, до образования гомогенной консистенции. Если добавлять полимерную дисперсию к загустителю Rheovis® VP 1231, дисперсию необходимо добавлять небольшими порциями, после каждой порции полученную смесь необходимо перемешивать до образования однородной консистенции.

Кроме того, Rheovis® VP 1231 может использоваться в качестве защитного коллоида при производстве полимерных дисперсий и при смешивании растворов смолы с полимерными дисперсиями.

При разработке и использовании продуктов на основе Rheovis® VP 1231 клиенты должны проводить свои собственные испытательные тесты. Совместимость Rheovis® VP 1231 с другими компонентами рецептур, устойчивость при хранении, а также влияние его на реологию смесей и т.д. – все эти характеристики подвержены воздействию большого количества факторов, которых слишком много, чтобы мы могли учесть их все в своих собственных испытательных тестах.

BASF SE

Strategic Business Unit

Polymer Dispersions for Adhesives

67056 Ludwigshafen, Germany

www.basf.de/dispersions

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на имеющейся у нас в настоящий момент информации и знаниях. Данная информация не является показателем согласованного договорного качества продукта, и, с учетом того, что существует большое количество факторов, которые могут повлиять на обработку и применение наших продуктов, не освобождает конечного пользователя от проведения собственных исследований и испытаний продукта. Согласованное договорное качество продукта на момент передачи ответственности основано исключительно на данных, представленных в техническом паспорте продукта. Любые описания, рисунки, фотографии, данные, пропорциональные соотношения, массы и т.д., представленные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Потребитель/получатель нашей продукции является ответственным за обеспечение гарантии соблюдения любых прав собственности и действующих законов и законодательств.

Редакция: март 2009 г.	TI/ED 1927 e

Данная спецификация становится недействительной в случае выхода более поздней версии документа.

® = Зарегистрированный товарный знак BASF SE