Предварительная техническая информация

Irgalite® Yellow ET,

Пигмент для бумаги (желтый)

Химическая природа (состав)

Водный диазо-пигмент, подготовительное вещество. 
Физическая форма: Дисперсия желтого цвета. 
Ионный заряд: Неионогенный пигмент в анионном поверхностно-активном веществе.

Устойчивость к воздействию низких температур: Вещество не устойчиво к заморозке.

Области применения

Яркая красновато-желтая водная дисперсия органического пигмента, применяемая для окраски бумаги и картона.

Технические данные

Применение

Irgalite Yellow ET может использоваться для окраски типографской (печатной) и писчей бумаги и картона, а также специальных сортов бумаги, таких как декоративные ламинаты и этикеточная бумага для прачечных. Для достижения точного контроля цвета, данный продукт можно использовать в качестве единичной добавки, или в сочетании с другими красителями Pergasol® или пигментами Irgalite.

- Удобная в обращении и эксплуатации дисперсия.

- Яркий красновато-желтый оттенок.

- Прекрасная устойчивость к растеканию.

- Прекрасная светостойкость.

Хранение:

Складские помещения: Хранить в прохладном, сухом помещении с достаточной вентиляцией.
Сегрегация (сортировка): Особые меры предосторожности отсутствуют.
Условия хранения: Специальные условия хранения отсутствуют. Продукт чувствителен к нагреву свыше 60 °C. Продукт чувствителен к охлаждению ниже 0 °C. Содержите контейнеры с веществом в закрытом виде.

ВАЖНО: ХОРОШО ПЕРЕМЕШАЙТЕ ПРОДУКТ ПЕРЕРД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

| Рабочая вязкость* | Прибл. 500 мПа*с |
| --- | --- |
| Кислотность - значение pH * (состояние поставки) | 6.5 - 9.5 |
| Плотность | 1.01 - 1.20 г/см3 |

BASF SE

Paper Chemicals Division
67056 Ludwigshafen, Germany

Европейское подразделение компании BASF SE, химические вещества для бумажной промышленности

67056 Людвигсхафен, Германия

* Более точные технические данные можно получить из технического паспорта продукта

Данные, содержащиеся в данном документе, основаны на имеющейся у нас в данный момент информации и знаниях. Данная информация не является показателем согласованного договорного качества продукта, и, с учетом того, что существует большое количество факторов, могущих повлиять на обработку и применение наших продуктов, не освобождает конечного пользователя от проведения собственных исследований и испытаний продукта. Согласованное договорное качество продукта на момент передачи риска основано исключительно на данных, представленных в техническом паспорте продукта. Любые описания, рисунки, фотографии, данные, пропорциональные соотношения, массы, и т.д., представленные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Потребитель/получатель нашей продукции является ответственным за обеспечение гарантии соблюдения любых прав собственности и действующих законов и законодательств.

Редакция: Октябрь 2010 г.

www.basf.com/paper

Данная спецификация становиться недействительной в случае выхода более поздней версии документа.
® = Зарегистрированный товарный знак BASF SE