Техническая информация

Irgalite® Red G-L,

Пигмент для бумаги

Химическая природа (состав)

Водный пигмент на основе акриламида BON (бета-оксинафтойной кислоты?).

Физическая форма: Дисперсия красного цвета.

Ионный заряд: Неионогенный пигмент в анионном поверхностно-активном веществе.

Устойчивость к воздействию низких температур: Неустойчив к заморозке.

Области применения

Ярко-красная водная дисперсия органического пигмента, применяемая для окраски бумаги и картона.

Технические данные

| Рабочая вязкость* | <=100мПа·с |
| --- | --- |
| Значение pH * (состояние поставки) | 6,5 – 9,5 |
| Плотность | 1,01-1,20 г/см3 |

* Более точные технические данные можно получить из технического паспорта продукта.

Применение

Irgalite Red G-L может использоваться для окраски типографской (печатной) и писчей бумаги и картона, а также специальных покрытий, таких как декоративный пластик (ламинаты). Для достижения точного контроля цвета данный продукт можно использовать в качестве единичной добавки или в сочетании с другими красителями Pergasol® или пигментами Irgalite.

- Удобная в обращении и эксплуатации дисперсия

- Ярко-красный оттенок

- Прекрасная устойчивость к растеканию

- Прекрасная светостойкость

- Одобрено BfR* (бывший немецкий BgVV)

- Одобрено немецким постановлением об азотистых соединениях (German Azo ordinance)

- Одобрено экологической маркировкой “Nordic Eco”

- Одобрено европейской экологической маркировкой (EU eco-label) для копировальной и гигиенической бумаги

- Одобрено немецким сертификатом “Blue Angel”

*(BfR – Федеральный институт оценки рисков, Германия; BgVV- Федеральный институт охраны здоровья потребителей и ветеринарной медицины, Германия)

Хранение:

Складские помещения: Хранить в прохладном, сухом помещении с достаточной вентиляцией. Сегрегация (сортировка): Особые меры предосторожности отсутствуют. Условия хранения: Специальные условия хранения отсутствуют. Продукт чувствителен к нагреву свыше 60 °C. Продукт чувствителен к охлаждению ниже 0 °C. Содержите контейнеры с веществом в закрытом состоянии.

ВАЖНО: ХОРОШО ПЕРЕМЕШАЙТЕ ПРОДУКТ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

Страница 1/2

BASF SE

Paper Chemicals Division

67056 Ludwigshafen, Germany

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на имеющейся у нас в настоящий момент информации и знаниях. Данная информация не является показателем согласованного договорного качества продукта, и, с учетом того, что существует большое количество факторов, которые могут повлиять на обработку и применение наших продуктов, не освобождает конечного пользователя от проведения собственных исследований и испытаний продукта. Согласованное договорное качество продукта на момент передачи риска основано исключительно на данных, представленных в техническом паспорте продукта. Любые описания, рисунки, фотографии, данные, пропорциональные соотношения, массы и т.д., представленные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Потребитель/получатель нашей продукции является ответственным за обеспечение гарантии соблюдения любых прав собственности и действующих законов и законодательств.

Редакция: декабрь 2009 г.

www.basf.com/paper

Данная спецификация становится недействительной в случае выхода более поздней версии документа.

® = Зарегистрированный товарный знак BASF SE

Страница 2/2

# Text boxes

График отражающей способности продукта, нанесенного на бумагу с мокрой стороны

% Отражения

Длина волны, нм