Техническая информация

Pergasol® Blue 2R-Z

Liquid (жидкий металлокомплексный азокраситель)

Химическая природа (состав)

Металлокомплексный азокраситель, подготовительное вещество (компонент).

Физическая форма: жидкость синего цвета.

Ионный заряд: анионный.

Устойчивость к воздействию низких температур: вещество не устойчиво к заморозке.

Области применения

Экономичный анионный прямой краситель для окраски бумаги и картона, жидкость красновато-синего цвета.

Технические данные

| Рабочая вязкость * | <=100мПа·с |
| --- | --- |
| Значение pH * (форма поставки) | 7.0 – 9.0 |
| Плотность | 1.0-1.2г/см3 |

* Более подробную информацию можно получить из технического паспорта продукта

Применение

Pergasol Blue 2R-Z Liquid можно использовать для окраски немелованных, не содержащих древесной массы типографских (печатных) и писчих сортов бумаги, а также гигиенической бумаги, такой как глубоко окрашенные салфетки, продуктов из макулатуры, таких как гофрированный картон. Для достижения точного контроля цвета в реальном времени, данный продукт можно использовать в качестве единичной добавки, или в сочетании с другими красителями Pergasol.

Преимущества

- Удобный и легкий в эксплуатации жидкий краситель

- Хорошее сродство красителя к волокнам

- Состав не содержит мочевины

- Хорошая светостойкость

- Одобрено BfR    (бывший немецкий BgVV )

- Одобрено немецким постановлением об азотистых соединениях (German Azo ordinance)

- Одобрено экологической маркировкой “Nordic Eco”

- Одобрено европейской экологической маркировкой        “EU eco-label” для гигиенической бумаги

- Одобрено немецким сертификатом “Blue Angel”

Хранение:

Складские помещения: Хранить в прохладном, сухом помещении с достаточной вентиляцией. Сегрегация (сортировка): Особые меры предосторожности отсутствуют. Условия хранения: Специальные условия хранения отсутствуют. Продукт чувствителен к нагреву свыше 60 °C. Продукт чувствителен к охлаждению ниже 0 °C.

Страница 1/2

График отражающей способности продукта, нанесенного на бумагу с мокрой стороны

BASF SE

Paper Chemicals Division

67056 Ludwigshafen, Germany

Данные, содержащиеся в данном документе, основаны на имеющейся у нас в данный момент информации и знаниях. Данная информация не является показателем согласованного договорного качества продукта, и, с учетом того, что существует большое количество факторов, могущих повлиять на обработку и применение наших продуктов, не освобождает конечного пользователя от проведения собственных исследований и испытаний продукта. Согласованное договорное качество продукта на момент передачи риска основано исключительно на данных, представленных в техническом паспорте продукта. Любые описания, рисунки, фотографии, данные, пропорциональные соотношения, массы, и т.д., представленные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Потребитель/получатель нашей продукции является ответственным за обеспечение гарантии соблюдения любых прав собственности и действующих законов и законодательств.

Редакция: Ноябрь 2009 г.

www.basf.com/paper

Данная спецификация становиться недействительной в случае выхода более поздней версии документа.

® = Зарегистрированный товарный знак BASF SE

Страница 2/2

# Text boxes

% Отражения

Длина волны, нм