BASF

The Chemical Company

Техническая информация

Продукт Pergasol® Brown KP Liquid

Химическая природа

Смесь азокрасителя и стильбенового красителя.

Физические свойства продукта: жидкость коричневого цвета.

Ионный заряд: анионный.

Стабильность при низких температурах: неустойчив к замерзанию.

Области применения

Экономичный анионный коричневый жидкий прямой краситель, предназначенный для окрашивания облицовочного картона и упаковочных материалов, получаемых на основе переработки отходов.

Технические данные

Рабочая вязкость				<= 100 мПа.с

Величина pH (при поставке)		7,0 - 8,5

Плотность					1,1 - 1,25 г/см3

Подробные сведения приведены в Спецификации.

Применение

Продукт Pergasol Brown KP Liquid может использоваться для окрашивания облицовочного картона и материалов, получаемых на основе переработки отходов (например, гофрокартона). Продукт применяется либо отдельно, либо в сочетании с другими красителями из линейки Pergasol – с тем, чтобы добиться точного регулирования цветности.

Преимущества

Жидкая форма, удобная для работы

Хорошая светостойкость

Превосходная кроющая способность по отношению к различным типам волокон

Одобрение Немецкого Федерального Института оценки рисков - BfR (ранее - Немецкий BgVV)

Одобрение Немецкой ассоциации азокрасителей

Маркировка символом Nordic Eco

Экологическая маркировка Blue Angel («Голубой Ангел»)

Хранение

Требования к складским объектам: прохладные сухие помещения с достаточной вентиляцией.

Отдельное хранение: специальных предосторожностей не требуется.

Условия хранения: специальных условий не требуется. Продукт чувствителен к нагреванию свыше 60оС и охлаждению ниже 0оС.

Стр. 1 из 2

График отражательной способности для продукта, нанесенного на бумагу в «мокрой части» оборудования

(по вертикальной оси)

Отражательная способность, %

(по горизонтальной оси)

Длина волны, нм

BASF SE

Подразделение химикатов для бумажной промышленности

67056 Людвигсхафен, Германия

www.basf.com/paper

Сведения, приведенные в настоящей публикации, основываются на имеющихся у нас в настоящее время знаниях и опыте. Они не представляют собой согласованные в договорном порядке качественные характеристики продукта. Обработка и применение наших продуктов осуществляются в условиях воздействия многочисленных факторов, и поэтому переработчикам следует выполнить свои собственные исследования и тесты. Согласованные в договорном порядке качественные характеристики продукта на момент передачи рисков основываются исключительно на данных, указанных в спецификации. Любые описания, рисунки, фотографии, данные, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данной публикации, могут быть изменены без предварительного уведомления. Ответственность за соблюдение прав собственности и норм действующего законодательства возлагается на получателей наших продуктов.

Дата публикации: май 2010 г.

Данный информационный листок становится недействительным в случае его замены на другую, более позднюю версию.

® = Зарегистрированная торговая марка BASF SE.

Стр. 2 из 2